## Slide 1
‘Waves in Caspian Sea’ (1958) óleo de Vladimir Ovchinnikov (1911 – 1978)
Patricio López Carmona malopezc@aemet.es
METEOROLOGÍA MARÍTIMA

## Slide 2
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación
Qué veremos

## Slide 3: Motivación fundamental para el apoyo meteorológico a la navegación  Seguridad marítima (Convenio SOLAS, 1974)

## Slide 4
Convenios SOLAS
  Capítulo V – Seguridad de la Navegación
Este capítulo especifica las prescripciones de los servicios relacionados con la seguridad de la navegación tales como, servicios y avisos meteorológicos, de vigilancia de hielos, de búsqueda y rescate, servicios hidrográficos, de notificación de buques y servicio de tráfico marítimo.
Incluye además otras informaciones relativas al establecimiento y funcionamiento de las ayudas a la navegación, así como las prescripciones relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo, empleo de los sistemas de control de rumbo o de la derrota, sobre el funcionamiento de los aparatos de gobierno, mensajes de socorro, señales de salvamento y código internacional de señales.
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Life at Sea)
  ► convocado por la Organización Marítima Internacional (OMI)
  ► 5 ediciones: 1914, 1929, 1948, 1960 y 1974
  Capítulo I – Disposiciones Generales
  Capítulo II-1 Construcción – Estructura, compartimiento y estabilidad, instalaciones de maquinas e instalaciones eléctricas.
  Capítulo II-2 – Construcción-prevención, detección y extinción de incendios
  Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento
  Capítulo IV – Radiocomunicaciones
  Capítulo V – Seguridad de la Navegación
  Capítulo VI – Transporte de Cargas
  Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas
  Capítulo VIII – Los Buques Nucleares
  Capítulo IX – Gestión de la seguridad operacional de los buques
  Capítulo X – Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad
  Capítulo XI-1 – Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima
  Capítulo XI-2 – Medidas especiales para incrementar la protección marítima
  Capítulo XII – Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros
  Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas
  Capítulo VIII – Los Buques Nucleares
  Capítulo IX – Gestión de la seguridad operacional de los buques
  Capítulo X – Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad
  Capítulo XI-1 – Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima
  Capítulo XI-2 – Medidas especiales para incrementar la protección marítima
  Capítulo XII – Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros

## Slide 5
Usuarios de información marítima
Navegación commercial (navieras, armadores, …)
Cruceros y ferries
Dirección General de la Marina Mercante
  Capitanías Marítimas, Autoridades portuarias, …
Dirección General de Costas
Salvamento y Tráfico Marítimo - SASEMAR
Autoridades marítimas (Guardia Civil, Aduanas, …)
Armada Española (guardacostas, patrullas marítimas,…)
Protección Civil
Sector pesquero: bajura y altura, cofradías de pescadores, etc.
Plataformas marinas
Navegación deportiva y recreativa
Deportes náuticos
  Vela ligera, Surf, kite/wind-surf, submarinismo, …
Sector turístico
Usuarios de playas
Etc …

## Slide 6: Accidentes marítimos (Estrecho de Gibraltar)

## Slide 7: Investigación del abordaje entre el ferry de gran velocidad MILENIUM DOS y el bulk carrier NEW GLORY en el Estrecho de Gibraltar el 13 de enero de 2012. Incumplimiento del RIPA
Algunos accidentes investigados por la CIAIM
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/

## Slide 8
Naufragio del petrolero “Prestige”
Remolque
Hundimiento
13 a 19 Noviembre 2002

## Slide 9
Registros de la boya ‘cabo Silleiro’
Naufragio del petrolero “Prestige”

## Slide 10
Embarrancada en El Saler
CELIA ST. JONES
BSLE SUNRISE
28 Septiembre 2012

## Slide 11: Pérdida de control, embarrancada y pérdida del buque de carga LUNO, en la escollera del contradique del puerto de Bayona (Francia), el día 5 de febrero de 2014. Fallo MP por falta de circulacion
Algunos ccidentes investigados por la CIAIM
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/

## Slide 12
Colisión contra la escollera exterior del dique de poniente del puerto de Ceuta del buque mercante TIVERTON cuando éste se dirigía a puerto. Tardó dos horas en desembarrancar lastrando varios tanques de popa.
La presencia de una densa niebla propició este accidente (13 dic 2012).
Alagunos accidentes investigados por la CIAIM
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/

## Slide 13
13
Como en otras áreas de la Meteorología aplicada, no es possible evitar los fenómenos adversos, pero los pronósticos permiten una anticipación que evite una parte de sus efectos y la puesta en marcha de mecanismos evasivos y de respuesta que salven vidas, bienes e infraestructuras.

## Slide 14: Impacto económico y social. Daños en la costa

## Slide 15
Amenazas del océano en la costa
Costa:
triple frontera entre:
  - la atmósfera
  - la hidrosfera
  - la litosfera
Rasgos diferenciales:
Poca profundidad (hasta ~ 200 m): influencia de la fricción por fondo;
Línea de costa: influencia en la dirección de las corrientes y en los niveles del mar;
Aportes fluviales, mayores variaciones de la temperatura del agua, con gradientes horizontales de densidad que distorsionan la dinámica marina.
Consecuencias:
Mayor oscilación de las mareas, con mayor intensidad de las corrientes de marea.
Estimula elevaciones del nivel marino (storm surges) y afloramientos (upwellings).
Provoca una transformación del oleaje  efectos erosivos en la costa

## Slide 16
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 17
17
Salinidad y densidad
Densidad
Variación de densidad con la temperatura
 Formación de hielos marinos
Variables de estado: S, T, p
Curva de densidad – agua pura
(-1.37ºC, 24.7‰)

## Slide 18
La formación de aguas profundas ocurre en las plataformas Ártica (Mares del Labrador, Noruega y del Norte) y Antártica ( bajo las banquisas del mar de Wedell y del mar de Ross).
En invierno, los fuertes vientos catabáticos que salen del continente empujan mar adentro a los hielos que se van formando en la costa. Así, en las zonas costeras que quedan temporalmente libres de hielo, llamadas polynyas, se renueva continuamente un proceso de congelación. La sal rechazada por el hielo saliniza el agua muy fría de la costa, la densifica, y forma una masa de agua profunda todavía más densa que la de las profundidades del Ártico. Es la llamada AABW (Antarctic Bottom Water), agua de fondo de la Antártida, que en su traslación por las profundidades hacia el norte puede llegar hasta una latitud de unos 40 ºN, y lo hace metiéndose en cuña bajo la NADW (North Atlantic Deep Water), procedente del Norte
Formación de aguas profundas

## Slide 19
Formación de aguas profundas
ABW
NADW
Las aguas profundas antárticas, ABW(Antarctic Bottom Water), en su traslación por las profundidades a través de la cuenca atlántica hacia el norte llegan a latitudes boreales, alcanzando latitudes de hasta 40 ºN, metiéndose en cuña bajo la NADW (North Atlantic Deep Water).
Notes: La formación de aguas profundas ocurre en las plataformas Ártica (Mares del Labrador, Noruega y del Norte) y Antártica ( bajo las banquisas del mar de Wedell y del mar de Ross).
En invierno, los fuertes vientos catabáticos que salen del continente empujan mar adentro a los hielos que se van formando en la costa. Así, en las zonas costeras que quedan temporalmente libres de hielo, llamadas polynyas, se renueva continuamente un proceso de congelación. La sal rechazada por el hielo saliniza el agua muy fría de la costa, la densifica, y forma una masa de agua profunda todavía más densa que la de las profundidades del Ártico. Es la llamada AABW (Antarctic Bottom Water), agua de fondo de la Antártida, que en su traslación por las profundidades hacia el norte puede llegar hasta una latitud de unos 40 ºN, y lo hace metiéndose en cuña bajo la NADW (North Atlantic Deep Water), procedente del Norte

## Slide 20
Masas de agua
Cuerpos de aguas que se han formado a través de los mismos procesos superficiales y que tienen su origen en una región específica del océano. Posteriormente estas aguas se hunden y se mezclan lentamente con otras masas de aguas en sus desplazamientos en el interior de las cuencas oceánicas. Las masas de agua son entidades físicas que se caracterizan por unas temperaturas y salinidades bien definidas, con un volumen mensurable que ocupan un determinado espacio dentro del océano (Tomczac; 1999).

## Slide 21
Propiedades físicas
Salinidad media de la superficie marina
Salinidad media anual superficial para los océanos en partes por millar (‰) o gramos de sal por litro (de Atlas oceánico mundial 2001).

## Slide 22
Propiedades físicas
Temperatura superficial del mar (SST)
Temperatura media en superficie (SST) de los océanos

## Slide 23
En zonas ecuatoriales, la precipitación es mayor que la evaporación, con un mínimo de salinidad y densidad centrado entre 7º N y 10º N
La evaporación en la superficie de los océanos es máxima en el cinturón de alisios, por la superior intensidad de viento e insolación que en las zonas tropicales
Los deshielos estacionales hacen que la salinidad media disminuya en los casquetes polares
La densidad, dependiente de la salinidad y la temperatura, aumenta en latitudes medias, donde la evaporación excede la precipitación, y en latitudes altas donde la formación de hielo incrementa la salinidad.
Propiedades físicas
Variaciones espaciales de salinidad y SST

## Slide 24
Propiedades físicas
Perfiles verticales de salinidad y temperatura
Oscilación anual en latitudes medias

## Slide 25
Propiedades físicas
Perfiles verticales de salinidad y temperatura

## Slide 26
.
Procesos que generan intercambios verticales:
Difusión molecular
Difusión turbulenta
Convección
Corrientes
N1
N2
N1
N2
Estabilidad y mezcla en la vertical

## Slide 27
La escorrentía de agua dulce de la tierra que regresa a los océanos en los ríos influye en la composición y circulación del océano. Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, almacenan y transportan una gran cantidad de energía y se disuelven y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. Su circulación, impulsada por el viento y por los contrastes de densidad causados ​​por la salinidad y los gradientes térmicos (la llamada circulación termohalina), es mucho más lenta que la circulación atmosférica. Principalmente debido a la gran inercia térmica de los océanos, suavizan los cambios de temperatura y funcionan como un regulador del clima de la Tierra y como una fuente de variabilidad climática natural, en particular en las escalas de tiempo más largas.
El sistema climático terrestre
La Hidrosfera es un componente esencial del Sistema Climático de la Tierra, que comprende toda la superficie líquida y el agua subterránea, tanto agua dulce como ríos, lagos y acuíferos, y agua salina de los océanos y mares.

## Slide 28
Sistema climático de la Tierra
Tsunami en Asia
Erupción volcánica
Desprendimiento de hielos
Blanqueamiento de corales
Destrucción del ozono

## Slide 29
Concepto de sistema climático
Interacción océano-atmósfera
La Atmósfera y el Océano forman un sistema acoplado que intercambia calor, momento, aire y agua en la interfase. A largo plazo, la convergencia / divergencia del transporte de calor oceánico proporciona fuentes / sumideros de calor para la atmósfera y en parte conforma el clima medio de la Tierra. Comprender y analizar hasta qué punto la Atmósfera y el Océano en realidad se 'sienten' entre sí es el propósito del estudio de las interacciones aire-mar a gran escala

## Slide 30
Flujos radiativos y circulación general
Transporte meridional de calor
Atmósfera
Océano
Circulación general de la atmósfera

## Slide 31
Balance de calor global anual
Qs Radiación solar superficial neta
Qe
Qe Flujo de calor latente
Qb Radiación térmica superficial
neta
Qh Flujo de calor sensible
Qv ≡ Balance global  Intercambio neto
→

## Slide 32
Intercambios mensuales de calor
Qv
Balance de calor global anual

## Slide 33
Para darnos idea, la pirámide de Giza tiene un volumen aproximado de 2,5 millones de m3, de modo que un flujo de un Sv la llenaría en 2,5 segundos. La magnitud de las principales corrientes oceánicas varía de unos pocos Sv a más de 100 Sv. En contraste, el flujo del río más caudaloso del mundo, el Amazonas, tiene una magnitud aproximada de 0,2 Sv. El río Mississipí tiene un caudal aproximado de 0,014 Sv
Sv ≡ Sverdrup, equivalente a un millón de m3 por segundo
Circulación general oceánica
1.- Circulación superficial

## Slide 34
2.- Circulación termohalina
La circulación global termohalina (MOC) se origina en el Atlántico Norte, donde el agua fría y salada se hunde y forma la NADW del Atlántico Nororiental. Esta agua fluye hacia el sur hasta el Océano Austral, donde gira hacia el este. A medida que esta corriente oceánica profunda viaja hacia el este, parte de ella se ramifica hacia el norte en el Océano Índico, mientras que el resto continúa hacia la cuenca del Pacífico antes de girar hacia el norte. En el camino, esta agua profunda del océano se mezcla con otras aguas profundas, llegando a ser gradualmente más cálida y menos salada. En el Pacífico Norte y el norte del Océano Índico, las corrientes ascendentes llevan el agua a la superficie. Las corrientes superficiales conducen el agua hacia el oeste en latitudes bajas. A medida que el agua se calienta, la evaporación aumenta su salinidad. Después de rodear el extremo sur de África, el agua cruza el Atlántico y se dirige al norte como la Corriente del Golfo. La Corriente del Golfo vuelve al Atlántico Norte, donde el agua tibia y salada se enfría, se hunde y comienza nuevamente el ciclo.
Circulación general oceánica

## Slide 35
Respuesta de la columna a la tensión tangencial del viento (espiral de Ekman spiral)
Gran parte de las corrientes oceánicas en superficie están condicionadas por el
campo de viento
Transporte de Ekman
Tensión tangencial del viento
Fricción
Fuerza de Coriolis
Fuerzas
Circulación oceánica en superficie

## Slide 36
Criculación de deriva alrededor de un sistema anticiclónico
V ≡ Wind
FG ≡Pressure force
FC ≡ Coriolis force
Circulación oceánica en superficie
Upwellings ecuatoriales

## Slide 37
Transporte de Ekman – Circulaciones costeras
Northern Hemisphere
Cuando el campo de viento tiene un componente longitudinal a la costa, las corrientes de deriva netas están orientadas en una dirección perpendicular a la costa. En caso de abandonar la costa a su izquierda, generará afloramientos costeros de aguas subterráneas más frías, lo que provocará una disminución de las temperaturas de la superficie del mar. Esta disminución no necesita ser espacialmente uniforme, ya que puede ocurrir en centros específicos de surgencia.

## Slide 38
Afloramientos costeros
Chlorophyl concentration
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps
Existe mayor concentración de nutrientes en aguas frías. Los mapas de clorofila (mg/m3) corresponden a cantidades promediadas mensualmente. Los lugares que indican bajas cantidades de fitoplancton son azules. Los lugares donde las concentraciones de clorofila eran altas, lo que significa que muchos fitoplancton estaban creciendo, son de color verde oscuro. Las observaciones provienen del sensor MODIS en el satélite Aqua. Los lugares donde MODIS no pudo recopilar datos (por ejemplo, hielo marino, oscuridad polar o nubes) aparecen en color gris claro.
Julio 2022

## Slide 39
Solar Radiation
Tropospheric circulation
Deep waters generation
Surface winds
Deep Ocean Circulation
Surface Ocean Circulation
World distribution of SST
Modelos de circulación general del océano (OGCM)
Los modelos oceánicos (OGCM) tienen mucho en común con los modelos atmosféricos (AGCM), como las ecuaciones de movimiento y las técnicas numéricas. Sin embargo, los OGCM tienen algunas características únicas:
la atmósfera está forzada térmicamente en todo su volumen, pero sus fuentes de forzamiento, tanto térmico como mecánico, se encuentran principalmente en la superficie.
la geometría de las cuencas oceánicas es muy compleja y las condiciones de contorno son totalmente diferentes.
Para los modelos oceánicos (OGCM), debemos considerar esas capas límite estrechas pero importantes en casi todas las superficies delimitadoras, así como dentro del interior oceánico. Estas condiciones de frontera en los flujos oceánicos son difíciles de definir y parametrizar, lo que resulta en una alta demanda computacional.
AGCM
La modelización oceánica también está fuertemente limitada por la existencia en gran parte de los océanos del mundo de remolinos de mesoescala con escalas temporal y espacial de semanas a meses y de decenas a cientos de kilómetros. Dinámicamente, estos remolinos turbulentos casi geostróficos son los equivalentes oceanográficos de la escala sinóptica atmosférica.

## Slide 40: Modelo de propagación de oleaje (WAM) Intercambio de información entre módulos del IFS

## Slide 41
Modelos climáticos globales
- 1990
- 1995
- 2001
- 2007

## Slide 42
Día Meteorológico Mundial - 2018
42
Modelos climáticos

## Slide 43
Absorción de dióxido de carbono atmosférico
Imagen de SeaWiFS del Hemisferio Sur, de Sep 1997 a Ago 1998. Los píxeles rojos y amarillos muestran dónde hay altas concentraciones de fitoplancton, mientras que los azules oscuros y el morado muestran concentraciones muy bajas de las plantas microscópicas. (Imagen cortesía del Proyecto SeaWiFS , NASA / Goddard Space Flight Center y ORBIMAGE.
Las diatomeas son fitoplancton que produce una cubierta de vidrio (silicato).
Estas diatomeas, del área de la Bahía de San Francisco, forman cadenas. (Imagen del USGS)

## Slide 44
¿Qué se entiende por nivel del mar?
Promedio de todas las variaciones de la superficie libre del mar con períodos superiores al del oleaje.
Rango de periodos: desde minutos a miles de años
Oscilaciones del nivel medio del mar

## Slide 45
Las mareas
Efectos meteorológicos
Terremotos (tsunamis)
Cambios climáticos
Tectónica de placas
Circulación oceánica
Construcción de embalses, extracción de aguas subterráneas
Hundimientos y levantamientos del terreno
El nivel del mar varía en el espacio y en el tiempo, de forma absoluta y relativa como resultado de:
El nivel medio del mar
El NMM-MSL no es homogéneo. Contiene variaciones en relación al geoide de hasta 1 m según la temperatura, salinidad del agua, la presión atmosférica, los vientos medios y las corrientes oceánicas.
Las variaciones espaciales del nivel medio del mar reflejan los patrones de la circulación oceánica:
- permanentes (i.e., la corriente del Golfo)
- cíclicos (i.e. fenómenos ENSO cálidos/fríos)

## Slide 46
Tsunamis
Maremoto de Sumatra (2004)
  L ~ 100 km,
  T ~ min-horas ,
  c ≤ 800 km/h
Origen: movimiento vertical del fondo marino por una de las tres causas siguientes:
  terremoto
  corrimiento de tierras
  erupción volcánica
La perturbación en el gradiente horizontal de presión se propaga como una onda apenas apreciable en aguas profundas, que se amplifica al llegar a aguas someras
Longitudes de onda de 100 a 200 km, periodos de minutos a horas
Pueden dar lugar a fen´menos de resonancias o seiches en bahías o puertos

## Slide 47
Diferencia esencial entre un tsunami y un oleaje generado por el viento:
Oleaje: energía concentrada
en la capa superficial del mar
Tsunami: energía distribuida
por toda la columna de agua
 cambio de nivel del mar
Tsunamis
Efectos en la costa
Un declive con mayor profundidad hace que las olas de un tsunami sean potencialmente más altas y destructivas.
Propagación de la onda

## Slide 48
El más grave en en Europa: terremoto de Lisboa (1755)
El más reciente en Europa: terremoto de Argelia (2003)
En el Pacífico (1946). Afectó a Hwaii y Alaska
Terremoto de Nicaragua (1992). Olas de hasta 10 m
Tsunami del terremoto de Chile (2010)
En el Índico: Indonesia (2004) y Japón (2011)
Tsunami de las islas Célebes (2018)
Tsunami en Estrecho de Sonda (Krakatoa) (diciembre de 2018)
Tsunamis en la historia
Megatsunami Bahía de Lituya (1958)
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=category&id=1160&Itemid=1077

## Slide 49
Efecto combinado de la Luna y el Sol: Ciclo de mareas vivas y muertas (14.8 días)
La fuerza generadora de marea del Sol es un 46% de la de la Luna
Marea viva (sicigia)  luna llena o luna nueva
Marea muerta (cuadratura) cuarto creciente o menguante
La marea astronómica

## Slide 50
La marea astronómica
Condicionantes
Características espaciales
Longitud de onda de miles de km
Presentan características de ondas progresivas y estacionarias
Se analizan mediante su descomposición en armónicos (ondas simples) de diferentes periodos
Cada uno de estos armónicos se caracteriza por su amplitud y su fase
Se representan a través de los mapas cotidales o cartas de marea
La marea vertical lleva asociada las corrientes de marea (flujo y reflujo). Estas corrientes de marea describen una elipse (elipse de marea) durante el ciclo de marea.

## Slide 51
Mareas: corrientes de marea

## Slide 52
Estructura espacial de las mareas
Amplitud media
Un punto anfidrómico, también llamado nodo de marea, es una ubicación geográfica que tiene una amplitud de marea cero para un componente armónico de la marea. El rango de la marea (la amplitud de pico a pico, o diferencia de altura entre la pleamar y bajamar) para ese constituyente armónico aumenta con la distancia desde este punto.

## Slide 53
Mareas de tempestad / Storm surges
Elevaciones anormales de la superficie marina por encima de la marea astronómica de forma similar a una onda de largo período. Suele invadir un sector de 150 a 200 km de costa, persistiendo durante algunas horas y adquiriendo su máxima altura a la derecha (izquierda) de la trayectoria de un huracán en la región de vientos máximos en el hemisferio norte (sur).
El nivel medio marino (MSL) suele comenzar a subir paulatinamente un día o dos antes de su llegada y en su momento álgido suele alcanzar una anomalía entre 2 y 6 m, con efectos desastrosos adicionales debidos a la intensa erosión que provoca el fuerte oleaje.

## Slide 54
Mareas de tempestad (Storm surges)
1º. Viento. La tensión tangencial del viento provoca un arrastre del agua superficial que ocasiona un apilamiento de agua y la consiguiente elevación del MSL, que puede verse incrementada por la configuración de la costa. Esta elevación se asimila a una onda con un período del orden de horas que tras su paso se atenúa progresivamente. Se trata del factor más importante, de manera que las mareas de tempestad guardan relación directa con la velocidad del campo de viento y, por tanto, con la intensidad o categoría del CT.
2º. Presión atmosférica. La respuesta estática de la superficie del océano a las variaciones de la presión atmosférica se asimila corrientemente a un barómetro invertido.. Para un sistema estacionario en equilibrio
Por cada Δp= 1 hPa →
lo que supone aproximadamente 1 cm de elevación del MSL por cada hPa de caída de presión. En promedio, su contribución a la elevación total del nivel marino es del orden de un 5 %
3º. Marea astronómica prevista por el potencial de mareas y por la configuración de la costa. La eventual conjunción de una marea de tempestad con una pleamar elevaría considerablemente el nivel de las aguas que inciden sobre la costa.
4º. Oleaje. Las rompientes potencian los efectos de la marea de tempestad mediante dos procesos:
Setup: Elevación media del nivel de agua en la línea de costa por el apilamiento de agua originado por la sucesión de rompientes, pues la entrada de agua es más rápida que su retorno hacia el mar.
Runup: Elevación máxima del nivel de agua, asociado a la altura de agua alcanzada en la parte delantera de las rompientes de las olas más altas, que se proyecta hacia el interior.

## Slide 55
Mareas de tempestad (Storm surges)
Marea de tempestad del huracán Isabel
Factores que condicionan la altura que puede alcanzar la marea de tempestad:
1. Presencia de agua dulce.
2. Velocidad de traslación del ciclón tropical
3. Tamaño del ciclón tropical
4. Ángulo de incidencia sobre la costa
5. Influencia topográfica

## Slide 56
La recuperación de las playas de Melilla afectadas por el temporal se verá retrasada por la lluvia
(Europa Press 26/11/2003 11:55)
El consejero de Medio Ambiente estima que se necesitarán 240.000 € para la recuperación del litoral melillense (Europa Press)
Meteotsunamis o Mareas meteorológicas
Inundaciones en Melilla
(Noviembre 2003)
B
A
B
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología

## Slide 57
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 58
Ondas en la superficie del mar
Energía que se propaga en la superficie del océano y rango espectral de las ondas
Olas transmareales: fluctuaciones de baja frecuencia de la corteza terrestre y la atmósfera.
Marejada ciclónica (surges): oleaje por vientos intensos con nivel medio elevado por efecto de barómetro invertido.
Mareas: diferencial de campo gravitatorio solar y lunar.
Seiches: oleaje estacionario originado por resonancia (viento/presión) en cuencas total o parcialmente cerradas.
Tsunamis: olas excitadas por movimientos sísmicos en el lecho marino
Oleaje infragravitatorio: inducido por interacción de olas de gravedad en la rompiente.
Olas generadas por el viento:
  Mar de viento: olas de gravedad generadas por el viento local
  Mar de fondo: olas de gravedad generadas remotamente, tras la propagación.
  Olas capilares: olas cuya fuerza recuperadora es la tensión superficial.

## Slide 59
Ondas generadas por el viento
Mar de fondo (swell)
Olas: perturbaciones energéticas de la superficie del mar que se propagan en una determinada dirección, normalmente generadas por el viento, si bien existen olas generadas por otras perturbaciones.
  Capilares: T < 1s, H < 2mm y L< 20 mm. Fuerza: tensión superficial.
  Gravitatorias: 1s < T < 30 s Fuerza restauradora: gravedad.
  Infragravitatorias: T largo (horas, dias…). Fuerzas: gravedad y presión atmosférica
Períodos Longitud de onda L Ondas sobre la superficie marina
T < 0.2 s ~ cm mar rizada 0.2 < T < 8 s L < 130 m mar de viento 8 < T < 15 s L < 350 m mar de fondo 15 < T < 30 s L ~ cientos de metros mar de fondo larga o precursora 30 s < T < horas L ~ 105 - 106 m ondas de largo período, tsunamis 12.5 h, 25 h L ~ miles de km mareas

## Slide 60
Aspecto irregular Frentes de onda alargados y continuos
Perfiles puntiagudos Perfiles suaves
Mar de viento Mar de fondo

## Slide 61
Oleaje. Generalidades
Gran importancia en transporte de sedimentos, navegación, obras hidrotécnicas, dinámica de costas, etc.
Rango de períodos: 1-30 s
Longitudes de onda máximas de 700 m
Alturas de ola de hasta 30 m (máximo observado)
Muy irregular: descripción estadística o espectral
Distribución muy irregular en cada cuenca oceánica
Martes, 11 Octubre 2022 a 00UTC (T+0)

## Slide 62
Generación del oleaje
Esquema de transferencia de energía del viento a la superficie del mar
Oleaje: Perturbación de la superficie del océano, formada por diversas oscilaciones de diferente periodo que se propagan radialmente.

## Slide 63
Depende de varios factores:
Velocidad del viento
Fetch: recorrido o distancia en la que el viento sopla sin cambio en la dirección. La zona generadora queda definida por su longitud y anchura.
Persistencia del viento, o duración de su efecto sobre la superficie marina
Profundidad del mar y/o topografía del fondo
Diferencias de temperatura entre T(aire) y SST (océano)
Si el viento es constante, las olas dejarán de crecer al alcanzar un límite, definido por la velocidad del viento o por el fetch. En caso de alcanzarse dicho límite, se dice que la mar se encuentra plenamente desarrollada.
Mar de viento
Mar de fondo
Generación del oleaje
Crecimiento de la energía para un oleaje monocromático

## Slide 64
64
Teorías sobre propagación del oleaje
 Airy (1845). Teoría lineal o de primer orden. Se corresponde bastante bien con la propagación de mar de fondo bien desarrollada. Se aplica a oleaje sobre aguas profundas, donde se pueden despreciar fenómenos de segundo orden.
 Stokes (1847). Utiliza términos de hasta el quinto grado, incluyendo efectos no lineales como la fricción. El perfil presenta crestas estrechas y surcos amplios y planos, similar a las olas que van entrando en aguas reducidas e intermedias. Es aplicable a olas de amplitud finita a todas las profundidades.
 Trocoidal de Gerstner (1802). Limitada a aguas de profundidad no reducida. Es similar a la de Stokes, si bien sus ecuaciones son más sencillas. Presenta el problema de un área de aplicación muy limitada y un peor ajuste al comportamiento real.
 Cnoidal (Korteweg y de Vries, 1895). Se adapta bien a las olas de crestas escarpadas separadas por amplios surcos, típicas de aguas someras en la zona anterior a la rotura.
 Onda solitaria (Rusell, 1844). Considera las olas en aguas someras como una onda solitaria. Se utiliza mucho en aguas someras, si bien la presencia de pequeñas pendientes de fondo genera problemas. Esto, unido a las dificultades de aplicarla a ondas oscilatorias periódicas ha generado dudas sobre su eficacia.
Mecánica del oleaje
G.B.Airy
F.G.Gerstner
G.G.Stokes
Korteweg & de Vries
J.S. Russell

## Slide 65
65
Perfiles teóricos de oleaje

## Slide 66
Generación del oleaje
Esquema de transferencia de energía del viento a la superficie del mar
Oleaje: Perturbación superficial compleja de la superficie del océano, formada por diversas oscilaciones de diferente periodo que se propagan radialmente.
Mar de viento
Mar de fondo
Básicamente, el desarrollo del oleaje depende de:
Velocidad del viento
Fetch: recorrido o distancia en la que el viento sopla sin cambio en la dirección.
Persistencia o duración del viento
Profundidad y/o topografía del fondo

## Slide 67
Anatomía de un tren de olas monocromático
o pendiente

## Slide 68
Oleaje monocromático
Ecuación de movimiento sinusoidal simple (monodimensional):
Soluciones:
Movimiento orbital de las partículas de agua
Propagación temporal
Propagación espacial
Velocidad de las partículas de agua: H/T
elevación de la superficie en relación al nivel medio

## Slide 69
Cinemática del oleaje. Teoría lineal
Relación de dispersión:
Velocidad de fase de la onda:
Aguas profundas
Aguas someras
Ecuación de onda:
La velocidad de propagación de las olas depende exclusivamente de T
La velocidad de fase de las olas individuales es función de la profundidad h
Soluciones:
Ondas de gravedad sobre la superficie marina con pequeña amplitud en comparación con la longitud de onda y profundidad
Hipótesis: - incompresible (ρ=cte)
- no viscoso
- contínuo
ω=
k=

## Slide 70
Aguas profundas
Aguas someras
c (nudos) ≈ 3· T
La velocidad de fase de las olas depende exclusivamente de su período T
L ≈ 1,56· T2
La velocidad de las olas está determinada por la profundidad h
Asomeramiento (shoaling)
Velocidad de propagación de las olas libres (sin dispersión):
Efectos que alteran la velocidad de propagación del oleaje:
Refracción y fricción con el fondo
Reflexión en la costa
Difracción
Dispersión
Corrientes (longitudinales y resacas)
Run up e inundación
Transporte de sedimentos, etc.
c =
c =  g·h

## Slide 71
 | Aguas profundas | Aguas de transición | Aguas someras
Profundidad |  |  | 
Perfil de las olas |  |  | 
Velocidad de fase |  |  | 
Velocidad de grupo |  |  | 
Velocidad de propagación del oleaje
Resumen

## Slide 72: Descripción del movimiento orbital
Influencia de la profundidad en el movimiento orbital
Diámetro de las órbitas
h = 0,5 m D = 4,9 m ;
h = 1 m D = 4,8 m ;
h = 20 m D = 2,23m ;
h = 75 m D = 0,24 m (menos del 5%)
h = 100m D = 0,09
h = 1000m D = 1,01 e-17
Aguas profundas Aguas de transición Aguas someras | h > L/2 L/25  h  L/2 h < L/25
EJEMPLO: Para un oleaje con:
T = 10 s, L = 156 metros y H = 5 m:
A una profundidad h=L/2:
Recorrido de las partículas de agua a distintas profundidades en una ola sobre aguas profundas. Cada círculo está situado a una profundidad igual a la novena parte de una longitud de onda respecto al inmediato superior

## Slide 73: Transición aguas profundas - aguas someras
h > L/2
L/20 > h > L/2
h < L/20

## Slide 74: El modelo lineal
Cinemática de las partículas de agua en el oleaje

## Slide 75
El modelo lineal
Cinemática de las partículas de agua en el oleaje

## Slide 76: Descripción del movimiento orbital
En aguas someras), las órbitas se tornan elípticas, con el eje horizontal H·L/(2πh) > H
Los semiejes mayores (horizontales) de las elipses descritas decrecen sólo ligeramente, mientras que los semiejes menores (verticales) de las elipses disminuyen linealmente con la profundidad, hasta llegar al fondo, donde el movimiento será simplemente un vaivén.
En realidad, las órbitas no son exactamente cerradas, sino que existe un flujo neto en la dirección de propagación, denominado deriva de Stokes. Se debe al hecho de que las partículas de agua no retornan exactamente al punto de partida de su recorrido circular o elíptico, sino que terminan en una posición ligeramente avanzada, ya que el movimiento de retorno en el surco de la ola es ligeramente inferior, por ser más profundo, que el de avance de la cresta, de modo que existe un pequeño desplazamiento neto hacia adelante.
Magnitud del flujo debido a la deriva de Stokes en aguas profundas:
, donde
/ A = H/2
Para L = 100 m , H = 3 m , c = 12.5 ms-1  FS ~ 0.1 ms-1
t0
t0+T

## Slide 77
77
Olas en aguas Oleaje intermedio Olas en aguas
someras profundas
Sin dispersión
Las olas comienzan a sentir el fondo
Sin
Movimiento orbital
h, profundidad
λ, longitud de ola
g = 9.81 m/s2
(dispersión)
Propiedades de transición entre ambos regímenes
Propagación del oleaje. Teoría lineal
Cuadro resumen

## Slide 78
Velocidad de fase c y velocidad de grupo cg
El punto rojo se mueve con la velocidad de fase c
Los puntos verdes se mueven con la velocidad de grupo cg=c/2 c
Dinámica de oleaje. Teoría lineal
Superposición de dos trenes de olas monocromáticas que se propagan en la misma dirección con frecuencias ligeramente diferentes

## Slide 79
Oleaje: trenes de ondas
Registros de trenes de ondas marinas
http://folk.uio.no/karstent/waves/index_es.html

## Slide 80
Oleaje: trenes de ondas
En el límite, cuando Δk y Δ  0, la velocidad de grupo será d/dk
Para aguas someras kh<<1, senh 2kh  2kh, 
Para aguas profundas kh>>1, senh 2kh >> 2kh, 
En aguas profundas y en aguas intermedias, las ondas más largas viajarán más rápidas que las cortas, con cg<c.
Este comportamiento se denomina ‘dispersión normal’. Como en realidad los trenes de ondas individuales progresan en el grupo a diferentes velocidades en función de su T, la forma del grupo cambia durante la propagación, con las olas más largas por delante. Si observamos las olas en el curso de su propagación con el grupo, las olas individuales aparecen en la parte trasera del grupo y desaparecen en el frente.

## Slide 81: 2.- El modelo lineal
Promedio temporal de energía potencial debida a la ola en una columna:
Promedio temporal de energía cinética de la ola en una columna:
con
Energía total por unidad de área horizontal (promediada en un periodo):
= =
Ejemplos: 2.2 kWh, con = 4 m y S = 100 m2
19.8 kWh, con = 12 m y S = 100 m2
Dinámica de oleaje. Teoría lineal
Notes: Nótese que se asume una ola armónica.
En el caso de un perfil general, E= g mo y mo=H2/16
Nótese que se asume una ola armónica.
En el caso de un perfil general, E=𝜌 g mo y mo=H2/16

## Slide 82
Flujo de energía potencial en dirección x:
Flujo de energía cinética en dirección x:
Trabajo realizado por la presión en dirección x:
Transporte de energía en la columna:
Transporte por unidad de tiempo y longitud de cresta (y) en dirección x :
Transporte de energía en las olas
Las elevaciones son mayores cuando las partículas se mueven en la dirección de propagación.
El resultado neto promediado en el tiempo es el de un transporte neto en la dirección de propagación.

## Slide 83: 3.- Olas no lineales
Validez de la teoría lineal
1801-1892
Ola lineal
Olas no lineales
Pendientes grandes
Aguas someras
Stokes obtuvo correcciones no lineales que se ajustan a lo observado en olas de altura finita en en aguas abiertas.
Korteweg y De Vries añadieron términos no lineales para describir mejor la evolución de ola en aguas poco profundas

## Slide 84: Ruptura del oleaje
(a)
(b)
(c)
C-noide
Cicloide
Trocoide inestable
Condición de rotura de Stokes: vp=c →
Según la velocidad orbital el superficie
Condición de rotura teórica:
Condición de rotura real:

## Slide 85
La corriente de Stokes
      Corriente de Stokes en olas de aguas profundas (L ~ 2·h)
Los círculos rojos representan las posiciones de las partículas y las líneas en color azul claro describen las trayectorias de estas partículas, y los círculos azules claros la posición de las partículas después de cada período de onda. Los puntos blancos son partículas de fluido, también seguidas en el tiempo. La velocidad horizontal media euleriana a cierta profundidad es prácticamente cero.
El período de onda experimentado por una partícula de fluido cerca de la superficie libre, es diferente del período de onda en una posición horizontal fija (como lo indican los círculos azul claro). Esto se debe al desplazamiento Doppler.
En la teoría de Stokes las órbitas no se cierran, es decir, no son exactamente armónicas. Existe una (pequeña) componente de transporte en la dirección de propagación denominada deriva de Stokes

## Slide 86
Corriente de Stokes en aguas someras
    Corriente de Stokes para propagación de oleaje en aguas poco profundas,
    con una longitud de onda mucho más larga que la profundidad del agua.
En este ejemplo, la relación entre la altura de la ola y la profundidad del agua es H/h=0,60, y la relación entre la longitud de onda y la profundidad del agua es L/h=12,0.
En la figura, los círculos rojos son las posiciones actuales de las partículas sin masa, que se mueven con la velocidad del flujo. La línea azul claro da el camino de estas partículas, y los círculos azules claros la posición de las partículas después de cada período de onda. Los puntos blancos son partículas de fluido, también seguidas en el tiempo. En el caso que se muestra aquí, la velocidad horizontal media de Euleriana por debajo de la depresión de la onda es cero. Obsérvese que el período de onda, experimentado por una partícula de fluido cerca de la superficie libre, es diferente del período de onda en una posición horizontal fija (como lo indican los círculos azul claro). Esto se debe al desplazamiento Doppler.

## Slide 87: Rompientes en alta mar
Siguiendo la teoría de Stokes, la ola rompe cuando la cresta se desplaza más rápidamente que la propia ola:
Mar de viento: cuando su pendiente alcanza el valor límite , o incluso antes. En
este caso de perfil límite, la velocidad de las partículas es similar a la velocidad de propagación.
Mar de fondo: con pendientes incluso menores; en algunos casos con valores  ~ 1/20
Pendiente máxima según la teoría de Stokes:
γMAX= (H/L)MAX ~ 1 / 7
Ángulo límite: 120º
Decrestamiento
Whitecapping

## Slide 88: Generación de oleaje. Alcance o fetch
Fronteras de la zona generadora
No existe un criterio fijo para determinar las fronteras exactas de una zona generadora, puesto que en condiciones reales existen diferencias sutiles en la velocidad y dirección del viento. Ahora bien, una vez que la velocidad del viento disminuye o empieza a cambiar su dirección, las olas generadas dejan de crecer.

## Slide 89: Alcance o fetch dinámico
Las olas del cuadrante derecho de una depresión (en el sentido de su trayectoria) pueden crecer más de lo esperado al desplazarse en la misma dirección que la zona generadora. Un ciclón en transición extratropical con trayectoria rectilínea (fetch delimitado con puntos blancos), donde las olas son afectadas por los vientos generadores durante más tiempo, dando lugar a un crecimiento continuo. La distancia sobre la cual las olas crecen se denomina fetch efectivo o dinámico.
Calculadora de alcance dinámico
https://www.meted.ucar.edu/marine/mod2_wlc_gen_es/dyn_fetch_calc/dyn_fetch_calc.htm

## Slide 90: Limitaciones en el fetch
Si bien la velocidad del viento es el principal factor limitante para el crecimiento de las olas, el tamaño de la zona de alcance del viento o fetch también es importante. El tamaño de la zona de alcance puede verse limitado principalmente por la acción de bloqueo de tierra firme o por la extensión del área de influencia del viento.
Un ejemplo de limitación por tierra firme ocurre en grandes lagos. Aquí la superficie de agua está limitada, de manera que la zona de alcance no puede exceder el tamaño del lago.
Igualmente, los pronósticos de oleaje generado por vientos de tierra podrán determinarse con bastante precisión, ya que el fetch estará perfectamente delimitado, como ocurre en los campos de regatas de la bahía de Cádiz cuando sopla viento de Levante (dirección 120-130).
fetch ~ 7 NM (13 km)

## Slide 91
Aun cuando la velocidad y el alcance del viento sean adecuados, la persistencia puede ser un factor limitante para el crecimiento de las olas.
En áreas depresionarias que se mueven con rapidez, donde la alineación del área de fuertes vientos prefrontales forma un ángulo abrupto con respecto a la dirección de movimiento general de la depresión y del frente. En este caso, el fetch estará en continuo movimiento y afectará a diferentes zonas marítimas por períodos cortos de tiempo.
Generación de oleaje. Persistencia

## Slide 92: Persistencia. Efectos de mesoscala
Episodios de mesoescala tales como los frentes de racha de las tormentas, las brisas marinas y las brisas terrestres, suelen ser de duración limitada. Aunque los eventos de viento fuerte de larga duración pueden crear zonas generadoras persistentes durante varios días, si una zona generadora se mueve en sentido perpendicular a la dirección de desplazamiento de una tormenta, la duración del viento será corta sobre las zonas marítimas afectadas. Esto puede ocurrir en el lado frontal y trasero de un huracán en transición extratropical o en los alrededores de zonas de bajas presiones profundas a escala sinóptica.

## Slide 93: Anchura de la zona generadora
Comparando dos zonas generadoras de diferente anchura, aunque se disipa la misma cantidad de energía por los lados de ambas zonas de alcance del viento, la cantidad que se pierde como porcentaje de la energía total de la zona de generación de olas es mayor en la zona más pequeña. Por lo tanto, podemos decir que una zona de alcance más angosta producirá olas más pequeñas.
No existen dos zonas generadoras iguales. Algunas son largas y estrechas, mientras otras son cortas y anchas. Las dimensiones longitudinales de la zona generadora con un campo de viento homogéneo afectan al crecimiento de las olas, puesto que determinan la cantidad de energía que se transfiere de la atmósfera a la superficie marina.

## Slide 94: Mar plenamente desarrollada
24 h
48 h
96 h
El crecimiento de las olas está determinado básicamente por la velocidad del viento. Con vientos fuertes, el crecimiento del oleaje suele estar limitado por la duración o el fetch.
Es difícil que la mar se desarrolle completamente con vientos de 40 kt o más, porque se necesita una persistencia (96 h) y un fetch (~3000 km) muy grandes. Aún con vientos de 25 kt se necesitan 48 horas para que la mar llegue a desarrollarse completamente.
Es mucho más probable que se desarrolle completamente el oleaje asociado a vientos de 15 kt o menos, que requieren menor persistencia y fetch. Los vientos más intensos que afectan a muchos de los océanos y grandes lagos no son capaces de desarrollar todo su potencial generador de oleaje, debido a condiciones cambiantes o a límites en la longitud del fetch y/o en la duración del viento, que suelen denominarse factores limitantes.

## Slide 95
(Ignorando reflexión, difracción e interacciones no lineales)
Atenuación de la mar de fondo
¿Qué ocurre con la mar de fondo al abandonar su área generadora?
Dispersión selectiva: La mar de fondo se dispersa al propagarse en mar abierto. Los grupos de ondas más largas se desplazan con mayor velocidad, de manera que los diferentes grupos de olas tienden a agruparse individualmente.
Disipación: La amplitud (altura) del oleaje se va amortiguando a medida que se aleja de su zona generadora.
Extensión angular: A medida que la mar de fondo se propaga se produce una extensión angular de la energía que reduce la altura del oleaje.
Propagación del oleaje sobre círculos máximos (ortodrómica)

## Slide 96: Dispersión longitudinal del oleaje
Conforme un grupo de olas se aleja de su área de generación, la dispersión organiza las olas por grupos según su velocidad dentro del espectro de velocidades que se ha producido.
Podemos ver fácilmente que las olas de período más largo sobrepasan rápidamente las olas de período corto, un fenómeno que sólo ocurre en aguas profundas. La dispersión puede afectar en gran medida los pronósticos de olas y de oleaje, ya que el tiempo de viaje depende de la velocidad de los grupos de olas y, por tanto, de su período.

## Slide 97: Dispersión longitudinal del oleaje
Dispersión selectiva, según su T
Durante la propagación, cada tren de ondas mantiene constante su T
cg (kt) = c / 2 ~ 1.56 ·T cg≡ velocidad de grupo
Para T = 20 s  cg ~ 30 kt,
Para T = 10 s  cg ~ 15 kt

## Slide 98: Transferencias de energía entre olas
Las interacciones no lineales entre distintos grupos de olas son difíciles de describir. Su efecto principal transfiere la energía entre olas con períodos diferentes. Por lo general, este proceso de transferencia de energía se produce de los trenes de olas de período corto a los de período largo.
Las interacciones no lineales entre las olas suponen un mecanismo de transferencia energética de la energía de las olas de período corto a las de período largo, suavizando gradualmente el mar caótico hasta alcanzar un estado más organizado (se puede decir que se produce una transformación de olas a oleaje).
Conforme las olas de período más largo (rojas) pasan encima de olas de período más corto (azules), parte de la energía de éstas se transfiere a aquéllas. Este proceso de transferencia es más activo cerca de la zona generadora y disminuye rápidamente conforme las olas se alejan de dicha región. En la zona generadora se solapan olas con períodos diferentes, pero una vez se propagan como oleaje de fondo, se desplazan a diferentes velocidades y se organizan selectivamente.

## Slide 99
Dispersión angular del oleaje
En una zona de alcance del viento, las olas generadas siguen una amplia gama de ángulos alrededor de la dirección media del viento. Sin embargo, la energía se concentra en sentido paralelo a la dirección predominante y disminuye conforme aumenta el ángulo con respecto a esa dirección. Como resultado, la mayor parte de la energía de las olas se concentra en la salida la zona de alcance del viento, aunque debido a la variabilidad del viento parte de esa energía sale por los costados de la zona generadora.

## Slide 100
A una distancia 2,5·x a lo largo de la dirección de propagación predominante, la energía de las olas por unidad de superficie ha decrecido aproximadamente hasta el 25 % de la que existía en el frente de la zona generadora.
Por tanto, la reducción de la altura de las olas debido a la extensión angular estará multiplicada por la raíz cuadrada de este factor. Si en el frente AB se tenía Hs=4m, en el citado punto será 4 · = 2 m.
Dispersión angular del oleaje

## Slide 101
El mayor impacto del oleaje se sentirá en la trayectoria de círculo máximo que sigue la línea central del área generadora. El oleaje a ambos lados de la línea central es menor y afectará en menor medida al litoral que alcancen.
Debido a la dispersión angular, el oleaje procedente de una zona de generación de viento con una anchura limitada se atenuará notablemente en las regiones situadas en los márgenes de la zona de alcance. En nuestro caso, la difracción con el fondo también contribuye a la atenuación del oleaje a lo largo de la franja litoral de Cádiz.
Módulo ‘Ciclo de vida de las olas II (Módulos COMET)
Dispersión angular del oleaje

## Slide 102
Régimen de LEVANTE mesoescalar
Area generadora
Fetch ~ 50 Km
Anchura ~ 20 Km
Mar de viento prevista H+12
3 Jun 2013 a 12:00 UTC
Utilizando el nomograma de Gröen y Dorrestein, con un viento medio de 20 kt, a la salida del área generadora, el oleaje alcanzaría HS ~1,5 m, siempre que la persistencia sea superior a 5 h.
El máximo previsto de 1.8 m, situado otros 50 km al Oeste de la salida es consistente con el crecimiento adicional de las olas en ese trayecto, también calculable manualmente.

## Slide 103
MODIS 11:25
14-VII-2004
Brillo especular
sunglint
Zona oscura menor reflexión
 más olas
 mayor velocidad del viento
(máximos secundarios, filamentos PV?)

## Slide 104
Difracción del oleaje
Estas estructuras bloquean la mayor parte de la energía incidente del oleaje, pero no crean "sombras" bien definida tras los obstáculos, como ocurre con la luz, sino que parte de la energía de las olas que sobrepasa el obstáculo se dispersa lateralmente en la región de "sombra". La energía total del oleaje se conserva, pero al redistribuirse sobre un área más amplia, la altura total del oleaje se reduce en esas regiones a sotavento.
En el área azul detrás de las dos islas, el oleaje ha prácticamente invertido su dirección a causa de la refracción, proceso distinto que curva las olas hacia regiones menos profundas, que ha de tenerse presente para determinar el estado del mar a sotavento de una barrera que bloquea la propagación del oleaje.
Distorsión del campo de oleaje a sotavento de estructuras sobresalientes en el agua (islas, puntas, rompeolas,…).

## Slide 105
Atenuación del oleaje Atenuación = Dispersión + Disipación + Extensión angular
Las olas disipan aprox. un 25% de su energía cada 12 horas en la dirección de propagación
Rompientes / borreguitos
Otros efectos:
  Islas y obstáculos
  Fricción del fondo
  Viento y corrientes
El período se mantiene aproximadamente constante durante la propagación :
T = cte

## Slide 106: Estimación de la distancia a una región generadora
La distancia d a la que fueron generados unos grupos de olas que alcanzan la costa:
t ≡ instante de llegada
t0 ≡ instante de generación
En aguas profundas
Por tanto →
La frecuencia angular ω crece linealmente con el tiempo de viaje del tiempo y será posible conocer la distancia d a partir de la pendiente (g/2d) de la recta en el plano (,t), así como el instante de generación t=t0.
Si lo que deseamos es conocer el período del oleaje en una zona alejada del área generadora, podremos realizar una operación similar en un diagrama (d,T)
En la práctica, los registros de oleaje proporcionan más información sobre los grupos de olas más complejos que sobre los simples, de manera que el cálculo se complica, debiendo deducir la frecuencia de pico del espectro de olas en la zona generadora. Si añadimos la presencia de oleajes locales o generados en otras áreas, el problema se complicará aún más.

## Slide 107
Interacción con corrientes (efecto Doppler)
Modificación del período del oleaje por una corriente perpendicular
La altura significativa H del oleaje se altera en la misma proporción que su período L
Día Meteorológico Mundial - 2018
107

## Slide 108
Petrolero Esso Languedoc aguas adentro de la costa de Durban (1980)
Concentración de energía de un tren de olas:
1. Convergencia temporal/espacial
2. Convergencia por corrientes
3. Convergencia no lineal
http://folk.uio.no/karstent/waves/index_es.html
Aspecto real
Freak waves – Rogue waves

## Slide 109
Rogue waves en aguas someras
Episodio en Maverick, 2010
Daños causados por rogue waves en todo el mundo
2006-2010

## Slide 110
Seguridad marítima
El medio marino
Oleaje. Generación y propagación.
Oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
Modelos de propagación de oleaje (WAM)
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 111
Aguas profundas
Aguas someras
c (nudos) ≈ 3· T
La velocidad de fase de las olas depende exclusivamente de su período T
L ≈ 1,56· T2
La velocidad de las olas está determinada por la profundidad h
Asomeramiento (shoaling)
Velocidad de propagación de las olas libres (sin dispersión):
Efectos que alteran la velocidad de propagación del oleaje:
Refracción y fricción con el fondo
Reflexión en la costa
Difracción
Dispersión
Corrientes (longitudinales y resacas)
Run up e inundación
Transporte de sedimentos, etc.
c =
c =  g·h

## Slide 112
Asomeramiento (shoaling)
Efecto experimentado por el oleaje que se propaga por aguas profundas al disminuir la profundidad y “sentir fondo”
Principales efectos asociados al acercarse a una zona costera con disminución gradual de la profundidad:
  Refracción
  Fricción con el fondo
  Rotura
112
En su aproximación hacia una zona en la que la profundidad disminuye gradualmente,
las olas:
1. Aumentan su altura y su pendiente, según el coeficiente de asomeramiento
2. Disminuyen su velocidad de traslación
3. Mantienen constante su período
4. Disipan su energía en la zona de rompientes

## Slide 113
Oleaje cerca de la costa: refracción
Erosión en cabos
Deposición en playas

## Slide 114: Refracción del oleaje
Es más intensa en oleajes de largo período
En general, al transitar el oleaje por aguas someras:
- su período T permanece invariable,
disminuye su velocidad de fase c y, por tanto,
disminuye la longitud de onda L.
Ejemplo: Oleaje con T = 8 s
h ≥ 50 m h = 10 m h = 5 m h = 2 m
12.5 ms-1 | 8.9 ms-1 | 6.6 ms-1 | 4.3 ms-1
100 m | 71 m | 53 m | 35 m
8 s | 8 s | 8 s | 8 s
c
L
T

## Slide 115: Refracción del oleaje
kh
kh
KS=H/H0
Factor de
asomeramiento
Factor de
Refracción
α0
α

## Slide 116
Refracción del oleaje Cálculo manual
H ≡ altura del oleaje a profundidad h
H0 ≡ altura del oleaje en aguas profundas
KC= H/H0
≡ índice de refracción

## Slide 117: Refracción sobre un bajo
Simulacion numérica

## Slide 118: Algunos accidentes investigados por la CIAIM Vuelco y hundimiento del pesquero ITSASO BERRIA en las proximidades de Barrika (Vizcaya), el 27 de octubre de 2014, con resultado de un tripulante fallecido. Pesca en zona de baja profundidad con rompientes
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/

## Slide 119: La línea de playa
Zona de asomeramiento.
Zona de rompientes
Zona de surf
Zona de swash

## Slide 120
Corrientes longitudinales al litoral
El asomeramiento de las olas comienza cuando entran en la zona donde la profundidad es menor que la mitad de su longitud de onda: la longitud de onda disminuye al tiempo que la altura de las olas aumenta.
El modelo Surf calcula además el «índice de oleaje modificado» (Modified Surf Index, MSI), un valor único que da una idea de la dificultad de las operaciones anfibias en la zona de rompiente. Cada uno de los seis elementos antes enumerados contribuye al valor global. No se trata de una fórmula sencilla: cada aporte proviene de una tabla aparte que fue derivada empíricamente. Los distintos buques de desembarque se clasifican según el valor de MSI máximo bajo el cual pueden operar.
La física del modelo Surf es similar a la que utiliza SWAN. En el modelo, conforme una ola se propaga a través de la zona de rompiente, su energía se va disipando debido a la fricción de fondo, a las olas que rompen, a la turbulencia y a las interacciones entre las olas y las corrientes.
La profundidad es el factor que induce la rotura de las olas, que ocurre cuando su altura excede aproximadamente el 80 % de la profundidad del agua.
Rotura de las olas:

## Slide 121: Influjo de la batimetría y de la composición del fondo
El tamaño promedio de la arena en cada playa condiciona la pendiente media de las playas.
Se puede inferir un perfil de profundidad a partir de la elección del tamaño predominante del grano de arena. Cuanto más gruesa sea la arena, tanto más empinado será el perfil de profundidad.

## Slide 122: Rotura del oleaje en la costa
Las olas se inestabilizan y rompen cuando:
  a) H / L  1 / 7
  v > c (condición de Stokes); v ≡ velocidad orbital
Se puede aproximar la profundidad a la que rompen las olas en playas con pendiente suave:
hb = 1,28· Hb

## Slide 123: Influjo de la composición del fondo
Para ejecutar un modelo de oleaje en aguas someras (SWAN) se necesita información bastante básica:
  un perfil de profundidad
  la velocidad y dirección del viento
  las condiciones de las olas
  Surf produce resultados coherentes con las mediciones obtenidas en playas con y sin barras de arena junto al litoral. Sin embargo, son frecuentes los errores. Al fin y al cabo estamos manejando aproximaciones numéricas de procesos físicos muy complejos. Los estudios de validación del modelo Surf muestran que, dada la mejor información posible sobre el perfil de profundidad, las olas entrantes y los vientos, el índice MSI del modelo contiene un error aproximado del 20 %.
La mayor parte de errores del modelo Surf se pueden atribuir a la batimetría. Estos errores pueden incrementar el error del MSI en más del 40 %. Debido a que la batimetría de una playa arenosa con barras puede cambiar a diario, y así el error aumenta con la antigüedad del perfil de profundidad. Ver la animación con el perfil de profundidad medido a diario cerca de una ciudad de Carolina del Norte. En el transcurso de una semana, el perfil de forma relativamente plana se transforma y muestra la formación de una barra arenosa.

## Slide 124
Parámetros de rompiente y oleaje en playas
Uno de los sumideros de la energía de las olas en el modelo SWAN es la fricción con el fondo. La mayoría de las costas tienen un fondo marino bastante uniforme, de limo o de arena.
Sin embargo, en los lugares donde la fricción de fondo es variable, especialmente cerca de arrecifes, el coeficiente de arrastre puede alterarse en un orden de magnitud en poca distancia. Según varios estudios, al atravesar las olas una plataforma coralina, la fricción con el fondo causa la disipación de energía equivalente a la disipada en la rompiente. Dado que el parámetro de fricción de fondo por omisión del modelo SWAN es un fondo marino arenoso, es importante recordar que SWAN puede sobreestimar considerablemente la altura de las olas cerca de los arrecifes.
http://oceano.aemet.es/~pn16/PLAYASWAN/

## Slide 125
Asomeramiento - Rompientes en la costa
≡ coef. asomeramiento
≡ velocidad de grupo en alta mar
≡ velocidad de fase en aguas someras
≡ profundidad de las rompientes

## Slide 126: Tipos de rompientes
 parámetro de Iribarren
Tipo de rompiente | Irb (aguas someras)
Descrestamiento (Spilling) Volteo (Plunging) Colapso (Collapsing) Surgencia (Surging) | <0,4 0,4 < Irb < 2,0 > 2,0 > 2,0
m  pendiente de la playa
H/L  pendiente del oleaje

## Slide 127
Descrestamiento (spilling): Se suele dar en pendientes suaves, aparece espuma en la parte superior de la ola, que sigue propagándose con pequeños cambios de forma y perdiendo altura progresivamente.
Volteo (plunging): El frente de la cresta va avanzando hasta quedar vertical y caer como un rodillo sobre el seno precedente, dejando atrapada una bolsa de aire (tubo) bajo la ola.
Collapsing: El frente vertical formado por la cresta se colapsa hacia delante, sin generar tubo.
Surging: La ola asciende y se retira de la pendiente sin apenas producir espuma.
Tipos de rompientes en función de Ir

## Slide 128: Otros efectos
S = 10 - 15% de Hb
R(2%) = 0.5· Hb + 0.5 m
Run-up
En cualquier playa, el flujo de agua procedente de las rompientes remonta la playa hasta una cierta distancia. Periódicamente, se presentan olas cuyo run-up supera notablemente el promedio, debido a las diferencias en las alturas y períodos.
Aproximadamente, la elevación que alcanza el 2 % de las olas más altas se corresponde con la mitad de la altura de las olas que rompen más 0,5 m.
Set-up

## Slide 129
Corrientes de resaca
Velocidades discontínuas o cambiantes (entre 1 kt y 3 kt), obedeciendo a:
  ● Grupos de ondas más altas incrementan su velocidad
  ● Cambios en la altura y el período del oleaje
  ● Variaciones del nivel medio del mar
Puede estimarse su intensidad potencial conociendo su espaciado y distribución en la playa:
    - una corriente simple suele tener una velocidad moderada o intensa
    - múltiples corrientes suelen tener intensidad débil, aunque suele depender de la distancia entre ellas

## Slide 130
Corrientes de resaca

## Slide 131
El único parámetro invariante durante el proceso de asomeramiento es el período T, que se mantiene constante durante toda la propagación del olaje.
La reducción de la profundidad al acercarse éste a la costa ocasiona una reducción de la longitud de onda L y, en consecuencia, de su velocidad de propagación cg, pero siempre manteniendo T constante.
RESUMEN
Propagación del oleaje hacia aguas someras

## Slide 132: Asomeramiento del oleaje Pérdida de la embarcación de pesca NIKOLAS PRIMERO a la salida del puerto de Zumaia el 5 de febrero de 2011. Mal estado de la mar

## Slide 133: Asomeramiento del oleaje Pérdida de la embarcación de pesca NIKOLAS PRIMERO a la salida del puerto de Zumaia el 5 de febrero de 2011. Mal estado de la mar

## Slide 134: La importancia del período
Período | 5’ | 10’ | 15’
5S | 4’ | 7’ | 9’
15S | 9’ | 14’ | 19’
25S | 13’ | 20’ | 26’
Azul: Altura (ft) del oleaje en aguas profundas
Rojo: Altura (ft) de las rompientes
Asomeramiento
El período del oleaje permanece constante al interaccionar con la costa

## Slide 135: La importancia del período del oleaje
Altura de las rompientes (coeficiente de asomeramiento)
El período permanece aproximadamente invariable al propagarse por aguas de transición y por aguas someras
A mayor período, mayor coeficiente de asomeramiento y mayor disipación de energía en la costa

## Slide 136
La importancia del período del oleaje
para la navegación marítima
Oleaje potencialmente peligroso
La mar de viento tiene mayor pendiente (γ = H/L ) que la mar de fondo

## Slide 137
Cuando un buque está en el mar las olas con sus senos y crestas producen desequilibrios en las fuerzas de flotación y por lo tanto pueden aumentar el momento de flexión, las fuerzas de corte vertical y las tensiones.
Clásicamente los efectos extremos se pueden ilustrar con el buque balanceado sobre un oleaje de longitud de onda similar a la eslora del buque. Si la cresta de la ola está en la medianía del buque las fuerzas de flotación tenderán al quebranto del mismo; si el seno de la ola está en la medianía del buque las fuerzas de boyantes tenderán al arrufo de la nave
Buques - Momentos de flexión
La importancia del período del oleaje

## Slide 138
Episodio: mar de fondo procedente de ‘Gordon’
Litoral de Cádiz - 21 Agosto 2012

## Slide 139
21 Ago 2012
22 Ago 2012
20 Ago 2012 06:30 a 09:30
20 Ago 2012
18:00 UTC
Cg ~ 23 kt
Tviaje ~ 57.6 h
19 Ago 2012 00:00 UTC
2500 km
A
B
B
б
Gordon
Episodio: mar de fondo procedente de ‘Gordon’

## Slide 140
Día Meteorológico Mundial - 2018
140
Red de medidas oceanográficas
http://www.puertos.es

## Slide 141
Registros más altos
1. Boya de Villano-Sisargas (Cabo Vilán, Galicia): 27,81 m
2. Boya Augusto González Linares (Santander, Cantabria): 26,13 m
3. Boya de Cabo de Peñas (Asturias): 23,3 m
4. Boya del Cabo Villano Sisargas (La Coruña, Galicia): 21,9 m
5. Boya de Silleiro (Pontevedra, Galicia): 19,5 m
- Boya de Mahón: 13,0 (2015)
- Boya de Cabo Bagur: 12,1 m (2010)

## Slide 142
Registros más altos
Registro de la ola más alta jamás registrada en el hemisferio sur boya próxima a la isla de Campbell (Nueva Zelanda)
Productos del ECMWF

## Slide 143
Asomeramiento - Rompientes en la costa
≡ coef. asomeramiento
≡ velocidad de grupo en alta mar
≡ velocidad de fase en aguas someras
≡ profundidad de las rompientes

## Slide 144: Influjo de la batimetría y de la composición del fondo
El tamaño promedio de la arena en cada playa condiciona la pendiente media de las playas.
Se puede inferir un perfil de profundidad a partir de la elección del tamaño predominante del grano de arena. Cuanto más gruesa sea la arena, tanto más empinado será el perfil de profundidad.

## Slide 145: Influjo de la composición del fondo
Para ejecutar un modelo de oleaje en aguas someras (SWAN) se necesita información bastante básica:
  un perfil de profundidad
  la velocidad y dirección del viento
  las condiciones de las olas
  Surf produce resultados coherentes con las mediciones obtenidas en playas con y sin barras de arena junto al litoral. Sin embargo, son frecuentes los errores. Al fin y al cabo estamos manejando aproximaciones numéricas de procesos físicos muy complejos. Los estudios de validación del modelo Surf muestran que, dada la mejor información posible sobre el perfil de profundidad, las olas entrantes y los vientos, el índice MSI del modelo contiene un error aproximado del 20 %.
La mayor parte de errores del modelo Surf se pueden atribuir a la batimetría. Estos errores pueden incrementar el error del MSI en más del 40 %. Debido a que la batimetría de una playa arenosa con barras puede cambiar a diario, y así el error aumenta con la antigüedad del perfil de profundidad. Ver la animación con el perfil de profundidad medido a diario cerca de una ciudad de Carolina del Norte. En el transcurso de una semana, el perfil de forma relativamente plana se transforma y muestra la formación de una barra arenosa.

## Slide 146
Parámetros de rompiente y oleaje en playas
Uno de los sumideros de la energía de las olas en el modelo SWAN es la fricción con el fondo. La mayoría de las costas tienen un fondo marino bastante uniforme, de limo o de arena.
Sin embargo, en los lugares donde la fricción de fondo es variable, especialmente cerca de arrecifes, el coeficiente de arrastre puede alterarse en un orden de magnitud en poca distancia. Según varios estudios, al atravesar las olas una plataforma coralina, la fricción con el fondo causa la disipación de energía equivalente a la disipada en la rompiente. Dado que el parámetro de fricción de fondo por omisión del modelo SWAN es un fondo marino arenoso, es importante recordar que SWAN puede sobreestimar considerablemente la altura de las olas cerca de los arrecifes.
http://oceano.aemet.es/~pn16/PLAYASWAN/

## Slide 147: Tipos de rompientes
 parámetro de Iribarren
Tipo de rompiente | Irb (aguas someras)
Descrestamiento (Spilling) Volteo (Plunging) Colapso (Collapsing) Surgencia (Surging) | <0,4 0,4 < Irb < 2,0 > 2,0 > 2,0
m  pendiente de la playa
H/L  pendiente del oleaje

## Slide 148
Descrestamiento (spilling): Se suele dar en pendientes suaves, aparece espuma en la parte superior de la ola, que sigue propagándose con pequeños cambios de forma y perdiendo altura progresivamente.
Volteo (plunging): El frente de la cresta va avanzando hasta quedar vertical y caer como un rodillo sobre el seno precedente, dejando atrapada una bolsa de aire (tubo) bajo la ola.
Collapsing: El frente vertical formado por la cresta se colapsa hacia delante, sin generar tubo.
Surging: La ola asciende y se retira de la pendiente sin apenas producir espuma.
Tipos de rompientes en función de Ir

## Slide 149: Otros efectos
S = 10 - 15% de Hb
R(2%) = 0.5· Hb + 0.5 m
Run-up
En cualquier playa, el flujo de agua procedente de las rompientes remonta la playa hasta una cierta distancia. Periódicamente, se presentan olas cuyo run-up supera notablemente el promedio, debido a las diferencias en las alturas y períodos.
Aproximadamente, la elevación que alcanza el 2 % de las olas más altas se corresponde con la mitad de la altura de las olas que rompen más 0,5 m.
Set-up

## Slide 150
Corrientes de resaca

## Slide 151
Corrientes de resaca
Velocidades discontínuas o cambiantes (entre 1 kt y 3 kt), obedeciendo a:
  ● Grupos de ondas más altas incrementan su velocidad
  ● Cambios en la altura y el período del oleaje
  ● Variaciones del nivel medio del mar
Puede estimarse su intensidad potencial conociendo su espaciado y distribución en la playa:
    - una corriente simple suele tener una velocidad moderada o intensa
    - múltiples corrientes suelen tener intensidad débil, pero dependerá de la distancia entre ellas

## Slide 152
El único parámetro invariante durante el proceso de asomeramiento es el período T, que se mantiene constante durante toda la propagación del olaje.
La reducción de la profundidad al acercarse éste a la costa ocasiona una reducción de la longitud de onda L y, en consecuencia, de su velocidad de propagación cg, pero siempre manteniendo T constante.
RESUMEN
Propagación del oleaje hacia aguas someras

## Slide 153
Corrientes longitudinales al litoral
Rotura de las olas:

## Slide 154
Corrientes de resaca

## Slide 155
Corrientes de resaca
Velocidades discontínuas o cambiantes (entre 1 kt y 3 kt), obedeciendo a:
  ● Grupos de ondas más altas incrementan su velocidad
  ● Cambios en la altura y el período del oleaje
  ● Variaciones del nivel medio del mar
Puede estimarse su intensidad potencial conociendo su espaciado y distribución en la playa:
    - una corriente simple suele tener una velocidad moderada o intensa
    - múltiples corrientes suelen tener intensidad débil, pero dependerá de la distancia entre ellas

## Slide 156: Otros efectos
S = 10 - 15% de Hb
R(2%) = 0.5· Hb + 0.5 m
Run-up
En cualquier playa, el flujo de agua procedente de las rompientes remonta la playa hasta una cierta distancia. Periódicamente, se presentan olas cuyo run-up supera notablemente el promedio, debido a las diferencias en las alturas y períodos.
Aproximadamente, la elevación que alcanza el 2 % de las olas más altas se corresponde con la mitad de la altura de las olas que rompen más 0,5 m.
Set-up

## Slide 157
Interacción con corrientes
(efecto Doppler)
Modificación del período del oleaje por una corriente perpendicular
La altura significativa H del oleaje se altera en la misma proporción que su período L

## Slide 158
La importancia del período del oleaje
Oleaje potencialmente peligroso
La mar de viento tiene mayor pendiente (γ = H/L ) que la mar de fondo
Embarcaciones ligeras
(T <<  L <<)

## Slide 159
Cuando un buque está en el mar las olas con sus senos y crestas producen desequilibrios en las fuerzas de flotación y por lo tanto pueden aumentar el momento de flexión, las fuerzas de corte vertical y las tensiones.
Clásicamente los efectos extremos se pueden ilustrar con el buque balanceado sobre un oleaje de longitud de onda similar a la eslora del buque. Si la cresta de la ola está en la medianía del buque las fuerzas de flotación tenderán al quebranto del mismo; si el seno de la ola está en la medianía del buque las fuerzas de boyantes tenderán al arrufo de la nave
Buques - Momentos de flexión
La importancia del período del oleaje

## Slide 160: Escala Douglas (I)
Grado | Denominación | Altura (metros) | Descripción | Equivalen-cia Escala Beaufort | Aspecto
0 | Llana | 0 | La mar está como un espejo. | 0 | 
1 | Rizada | 0 - 0,2 | Mar rizada con pequeñas crestas sin espuma | 1-2 | 
2 | Marejadilla | 0,2 - 0,5 | Pequeñas ondas cuyas crestas empiezan a romper | 3 | 
3 | Marejada | 0,5 - 1,25 | Olas pequeñas que rompen. Se forman frecuentes borreguillos. | 4 | 
4 | Fuerte Marejada | 1,25 - 2,5 | Olas moderadas de forma alargada. Se forman muchos borreguillos. | 5 | 

## Slide 161: Escala Douglas (II)
Grado | Denominación | Altura (metros) | Descripción | Equiv. Beaufort | Aspecto
5 | Gruesa | 2,5 - 4 | Se forman grandes olas con crestas de espuma blanca por todas partes | 6 | 
6 | Muy Gruesa | 4 - 6 | La mar empieza a amontonarse y la espuma blanca de las crestas es impulsada por el viento. | 7 | 
7 | Arbolada | 6-9 | Olas altas. Densas bandas de espuma en la dirección del viento y la mar empieza a romper. El agua pulverizada dificulta la visibilidad. | 8-9 | 
8 | Montañosa | 9 - 14 | Olas muy altas con crestas largas y rompientes. Espuma en grandes masas en la dirección del viento y superficie del mar casi blanca. Las olas rompen brusca y pesadamente. Escasa visibilidad. | 10-11 | 
9 | Enorme | > 14 | El aire está lleno de espuma y agua pulverizada. La mar completamente blanca. Visibilidad prácticamente nula. | 12 | 

## Slide 162
Oleaje de viento. Nomograma de cálculo
Marejadilla
Marejada
Fuerte Mjda.
Gruesa
Muy gruesa
Arbolada
Montañosa
Enorme

## Slide 163
Generación de oleaje.
Nomograma de cálculo (Bretschneider)
https://www.meted.ucar.edu/marine/mod2_wlc_gen_es/print.php#page_3-4-0

## Slide 164
Generación de olas.
Aumento en la velocidad del viento
Un viento sopla con 13 nudos y un fetch de 80 millas náuticas, generando un oleaje que posteriormene atraviesa una zona con vientos de 18 nudos por otras 16 horas. ¿Cuál será la altura final de la ola?
        a) 4 pies b) 6 pies c) 8 pies d) 10 pies

## Slide 165: 6. Régimen de NORDESTE

## Slide 166
Imágenes MODIS
Pluma de dispersión de sedimentos fluviales
●
●
Nomograma de Gröen-Dorrestein,
V: 25 kt
fetch: 72 km  HS~2.2 m, T= 5.3 s
6. Régimen de NORDESTE

## Slide 167
Nomograma de Gröen-Dorrestein,
V: 25 kt
fetch: 72 km
Para vientos procedentes de tierra, de componente N en el Golfo de Cádiz, el uso de los nomogramas de cálculo manual de olaje es suficientemente bueno para el cálculo de HS, sobre todo para aplicaciones localizadas
 HS~2.2 m, T= 5.3 s
6. Régimen de NORDESTE

## Slide 168: 6. Régimen de NORDESTE
Pronósticos de viento en SFC
Diagnóstico ASCAT
12 Nov 2012 a 00 UTC

## Slide 169
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 170: Hs: Altura significativa (Significant Wave Height ) Término histórico que está correlacionado con la estimación visual de la altura de oleaje apreciada por un observador experto. Se demuestra que coreresponde al tercio de olas más altas (H1/3). Hmax: Altura máxima (Maximum Individual Wave Height)
Hmax
Hs= H1/3
Olas individuales
Registros de oleaje
Registro de oleaje / Plataforma Draupner (16/11-E) en el Mar del Norte - 1 Ene 1995

## Slide 171: Estadística de olas
Estadística de la superficie líquida
Aguas abiertas
Los ascensos/descensos de la superficie debidos al oleaje siguen una distribución característica
Curva Gaussiana (Teorema del Límite Central)
La base de la estadística de las olas
Hs = 4 m

## Slide 172
Registro temporal de datos de oleaje
H ≡ altura media del registro
Hmax altura máxima obtenida en un registro
T =TZ  período medio, obtenido dividiendo la longitud del registro por el número de cruces
descendentes (o ascendentes) por la línea de MSL cero
H1/n  altura media de las 1/n olas más altas
T1/n  período medio de las 1/n olas más altas
En la realidad, para una muestra de N olas, la altura máxima más probable depende de la
longitud de la muestra N,
Ejemplo: Para una H1/3=3 m. la altura mayor más probable dependerá de la duración del registro.
Dando valores a N:
            N = 100 HP = 4,55 m
            N = 1000 HP = 5,58 m
            N = 3000 HP = 6,0 m

## Slide 173
Descripción estadística del oleaje
Probabilidad de que las alturas no excedan de una altura dada H en un estado del mar caracterizado por un valor conocido H1/3:
Ejemplo: Dado un estado del mar en el que H1/3=5m, ¿cuál será la probabilidad de que aparezca una ola de 6 m o superior?

Ejemplo: Para una altura significativa H1/3=9 m, aplicando, los valores de probabilidad de que se superen los valores 1, 5, 9 y 18 m son:
Q(1)=0,98 (98% de probabilidad de superar 1 m
Q(5)=0,54
Q(9)=0,14 (las olas de 9 m o superiores suponen sólo el 14 % del total)
Q(18)=0,000335 (0,03 %)
Por tanto, la probabilidad de que las alturas sean iguales o superiores a H será

## Slide 174
Descripción estadística del oleaje
Según la distribución de Rayleigh, se puede expresar la relación entre la altura significativa de las olas (Hs) y otras alturas mediante las expresiones:
  ● altura promedio de las olas: H = 0,63 Hs
  ● altura del 10 % de mayor altura: H1/10 = 1,27 Hs
  ● altura del 1 % de mayor altura: H1/100 = 1,67 Hs
  ● altura del 1 ‰ de mayor altura: H1/1000 = 1,92 Hs
  ● altura máxima probable: Hmax = 2,0 Hs

## Slide 175
Parámetros fundamentales del oleaje
   Altura media: Altura media aritmética del total de olas que forman un registro .
  Hs (H1/3)  Altura significante: Altura media del tercio de olas mas altas del registro, donde la altura es la distancia entre seno y cresta.
  Hmax  Altura máxima : Altura máxima del oleaje en el registro.
  TZ  Período medio (upcrossing): Período medio del total de las olas del registro, medido cada 2 pasadas consecutivas por el nivel medio (MSL) en sentido ascendente (de seno a cresta). Calculado como cociente entre el tiempo total del registro y el número de olas (NZ).
  Ts  Período significante o período dominante: Período medio del tercio de olas mas altas del registro, correspondientes a las que entran en el cálculo de la altura significante .
  Tp  Período de pico: Periodo medio de la sucesión de los picos del registro. Calculado como cociente entre el tiempo total del registro y el número de picos .

## Slide 176
Descomposición de un registro de oleaje
Una forma de sintetizar este concepto es el espectro de oleaje
El oleaje real queda descrito en términos de sus constituyentes simples
Amplitud o energía
Frecuencia

## Slide 177
Descripción espectral del oleaje
0  elevación media
ai  amplitud del i-ésimo armónico
i  frecuencia angular del armónico i-ésimo
i  fase de la i-ésimo armónico
Análisis armónico o de Fourier

## Slide 178: Tratamiento espectral del oleaje
La superficie irregular del mar puede descomponerse en un número (infinito) de componentes simples sinusoidales de diferentes frecuencias (fi) y direcciones de propagación (i).
La distribución de energía del oleaje entre sus componentes en el se denomina espectro de oleaje “wave spectrum”, F(f,)

## Slide 179
Desarrollo del oleaje
El espectro JONSWAP (Hasselman,1973)
Espectro de oleaje limitado por fetch:
¡Aplicable a situaciones reales ya que admite fetchs limitados!
El oleaje plenamente desarrollado es un estado difícil de observar en la práctica

## Slide 180: Espectros de oleaje reales
En el punto A, próximo a la región generadora, el espectro total de la energía de las olas abarca una amplia gama de alturas y períodos, por lo que el estado del mar tiene una apariencia bastante confusa. Conforme el oleaje se propaga, los procesos no lineales transfieren energía del oleaje de onda más corta al oleaje de onda más larga. Al mismo tiempo, se dispersa longitudinalmente por las diferentes velocidades de los trenes de olas. Si bien los efectos no lineales de transferencia de energía disminuyen rápidamente al salir de la zona de generación de olas, la dispersión ocurre en toda la trayectoria de propagación, hasta que el oleaje llega a aguas someras.
El punto B presenta un espectro de energía menor, indicativo de que la energía del oleaje está más concentrada y que existen olas con alturas y períodos más similares. La frecuencia dominante de la energía es más baja, es decir exhibe períodos y longitudes de onda mayores que en el punto A. Esto también reduce la superficie bajo la curva del espectro de energía en el punto B con respecto al espectro del punto A.

## Slide 181: Cambios en el período del oleaje

## Slide 182
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 183: Modelización del oleaje
Los modernos sistemas de predicción de oleaje se basan en una descripción estadística de las ondas oceánicas.
El estado de la mar se describe finalmente mediante un espectro de oleaje bidimensional F(f,).
Un espectro 2-D supone una gran cantidad de datos: 1296 valores en cada punto de rejilla del modelo global (36x36).
Reducimos el proceso de cálculo integrando un espectro 1-D para todas las direcciones y para todos los rangos de frecuencia

## Slide 184
1º) Relaciones empíricas entre la velocidad del viento y la altura de la ola para obtener características del oleaje (1952)
2º) La aplicación de los conceptos espectrales por Pierson and Marks (1952) marcó el comienzo de una nueva era en el pronóstico de oleaje.
Ec. de Balance de energía en aguas profundas (1957)
Densidad espectral de energía
Velocidad de grupo
Función neta de todos los
procesos que agrupan,
remueven y distribuyen
la energía
Frecuencia angular
Dirección de Propagación
Vector posición
Modelización del oleaje

## Slide 185: Modelización del oleaje Modelo WAM
El espectro 2-D verifica la ecuación de equilibrio de energía (su forma más simple corresponde a la propagación en aguas profundas):
donde la velocidad de grupo Vg deriva de la relación de dispersión que relaciona la frecuencia y el número de onda.
  Sin: wind input source term (generation).
  Snl: non-linear 4-wave interaction (redistribution).
  Sdiss: dissipation term due to whitecapping (dissipation).

## Slide 186
El modelo integra la ecuación General de Transporte de la energía en 2-D en una rejilla de espaciado regular:
Variación de la energía en función del tiempo
Propagación espacial de la energía
Variación debida a efectos de refracción
Energía de entrada desde la atmosfera por efecto del viento
Disipación de energía por rotura de crestas, fricción del fondo, asomeramiento, rotura, …
Energía debida a las interacciones no lineales entre ondas
Términos fuente
Representan el crecimiento y decaimiento de la energía del oleaje y las interacciones no lineales
Modelo WAM de propagación del oleaje
donde la velocidad de grupo cg deriva de la relación de dispersion, que relaciona la frecuencia y el número de onda.

## Slide 187: Inicialización del modelo. Análisis
http://www.ecmwf.int

## Slide 188
ECMWF -Análisis de SST
http://www.ecmwf.int

## Slide 189
Medidas de SST in situ
Mediciones de SST procedentes de boyas y plataformas marinas
http://www.ecmwf.int

## Slide 190: Importancia del espectro de oleaje

## Slide 191: Análisis espectral de un registro de oleaje
Espectro direccional obtenido a partir de un registro temporal en una boya de la costa de New Jersey, dominado por una mar de viento del W (período de pico: 5 s) y una mar de fondo del ESE con un período de 10 s.

## Slide 192: Espectros confusos

## Slide 193: Período de pico o período dominante
TP: período de las olas más energéticas del espectro

## Slide 194
The ocean wave modelling at ECMWF is based on the wave mode WAM cycle 4 (Komen et al. 1994), albeit with frequent improvements (Janssen 2007: ECMWF Tech. Memo 529.).
Products from different configurations of WAM are currently available at ECMWF.
Wave model page on the Centre’s web site: http://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/set-ii
Modelización del oleaje Modelo de propagación de oleaje – ECMWF - CEPPM

## Slide 195: Configuraciones del modelo de oleaje del ECMWF
From 5°N to 90°N and 98°W to 56°E.
11 km grid spacing.
36 frequencies and 36 directions
Forced by 10m neutral wind fields from the global system.
Data assimilation of altimeter wave heights (ENVISAT and Jason 2).
2 daily forecasts (from 0 & 12 Z) extending to day 5.
1) Limited area model (LAW)
Analysis wave height on
9 October 2008 12UTC.

## Slide 196
Global from 81°S to 90°N
11 km grid spacing.
Coupled to the atmospheric model (IFS) with feedback of the sea surface roughness change due to waves. The Stokes drift is also returned for the parameterisation in the skin layer model for the daily cycle of the SST.
The interface between WAM and the IFS has been generalised to include air density and gustiness effects on wave growth and neutral winds.
Data assimilation of ENVISAT and Jason-2 altimeter wave heights.
2) Global models
Forecast wave height on 15/03/2006 12UTC.
Atmospheric model
Wave model
neutral wind
wind gustiness
air density
roughness
Stokes drift
Configuraciones del modelo de oleaje del ECMWF

## Slide 197
La altura significativa se determina directamente a partir del área encuentra bajo el espectro 1-D
f (Hz)
Productos del modelo de oleaje del ECMWF
La dirección media del oleaje se obtiene a partir la tangente:

## Slide 198: Productos de modelización
La dirección media del oleaje se obtiene a partir la tangente:

## Slide 199
Espectro de oleaje 2-D empleado como condición de contorno por Met Éireann para un modelo de propagación de olas de área limitada
windsea
swell
total sea
Productos del modelo de oleaje del ECMWF
Productos derivados del espectro de oleaje
Descripción estadística completa del oleaje en cada punto de grid
Matrices 36x36 en cada punto de grid

## Slide 200
Espectro de oleaje en un punto de rejilla concreto
Productos del modelo de oleaje del ECMWF

## Slide 201
Productos del modelo de oleaje del ECMWF
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction
Wave height and mean direction:
Analysis : 15 February 2009, 00 UTC
10m winds and mean sea level pressure:
Analysis : 15 February 2009, 00 UTC
Para la mayor parte de aplicaciones practicas se emplean párametros simples:
- Altura de olas (Hs)
- Dirección media

## Slide 202
Productos del modelo de oleaje del ECMWF
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction
Wave height and mean direction:
Analysis : 15 February 2009, 00 UTC
Condiciones de mar relativamente complicadas

## Slide 203
Se utiliza un esquema para clasificar el campo de olas en dos components:
Una, bajo la influencia directa del viento, mar de viento (windssea),
Otra comprende las olas que no responden al viento, mar de fondo (swell)
para las que se determinan también su período y su dirección media
Wave height and swell mean direction:
Analysis : 15 February 2009, 00 UTC
Wave height and windsea mean direction:
Analysis : 1 February 2009, 00 UTC
Productos del modelo de oleaje del ECMWF

## Slide 204
Mar de viento y mar de fondo opuestas
Productos del modelo de oleaje del ECMWF

## Slide 205
Significant wave height and mean direction
Productos de oleaje disponibles en la web del ECMWF:
(Home -> Forecasts -> charts -> Ocean Wave Forecasts)
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction?time=
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int

## Slide 206
Mean wave period and direction
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction?time=
Productos de oleaje disponibles en la web del ECMWF:
(Home -> Forecasts -> charts -> Ocean Wave Forecasts)

## Slide 207
Mar de viento Mar de fondo
Windsea wave height and direction
Windsea Mean period and direction
Swell wave height and direction
Swell Mean period and direction
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction?time=
Productos de oleaje disponibles en la web del ECMWF:
(Home -> Forecasts -> charts -> Ocean Wave Forecasts)

## Slide 208
A
B
a
A
A
A
Viento y Mar de viento previstos Jueves 31 de Marzo de 2016 a 12:00 UTC

## Slide 209: Viento y Mar de viento previstos Martes 12 de Abril de 2016 a 12:00 UTC
B
b
b
B
b
a
b

## Slide 210: Viento y Mar de viento previstos Martes 13 de Noviembre de 2017 a 18:00 UTC (H+ 42)
b
b
b
b

## Slide 211
Probabilidad de que el oleaje supere una altura de 4 m
Productos de oleaje disponibles en la web del ECMWF:
(Home -> Forecasts -> charts -> Ocean Wave Forecasts)
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/wave-height-wind-waves-and-direction?time=

## Slide 212
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int
EPSgrama de oleaje

## Slide 213
South of Grindavik, Iceland
Cada octante se colorea según la distribución de altura significativa asociada con cada dirección media.
Las áreas coloreadas corresponden al número relativo de miembros del ensemble con una altura en el rango especificado por la escala de colores.
Describe la evolución temporal del viento, de la altura y dirección del oleaje, así como del período medio.
Productos ECMWF en http://www.ecmwf.int
EPSgrama de oleaje

## Slide 214: Productos del ECMWF: Valores máximos
Estimación de la altura de la ola máxima esperada (Hmax).
Este valor se calcula a partir del espectro de oleaje 2-D:
3 Mar 2010, 15:00 UTC
Campos previstos a partir del 2 Mar 2010, 00:00 UTC
Hs prevista
Hmax esperada en un registro de 3 h
Nota técnica Memo 288: http://www.ecmwf.int/publications/library/do/references/list/14

## Slide 215: Productos del ECMWF: Valores máximos
Hs
Estimación de la altura de la ola máxima esperada (Hmax).
Este valor se calcula a partir del espectro de oleaje 2-D:
Hmax esperada en un registro de 3 h
10 Mar 2008, 12:00 UTC
Campos previstos a partir del 7 Mar 2008, 00:00 UTC
Nota técnica Memo 288: http://www.ecmwf.int/publications/library/do/references/list/14

## Slide 216: Verification de los pronósticos ¿Con qué datos comparamos los pronósticos?
1. Datos in-situ (buques seleccionados, boyas y plataformas).
2. Datos de satélite (altímetros - SAR).
http://www.ndbc.noaa.gov/
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=37
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
Note: GTS wave data now also available from Korea, Australia, Italy and Greece.
Todos estos datos son asimilados por los modelos atmosféricos y oceánicos

## Slide 217
http://osmc.noaa.gov/Monitor/OSMC/OSMC.html
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/?option=com_csw&view=details&product_id=INSITU_IBI_NRT_OBSERVATIONS_013_033
Verification de los pronósticos ¿Con qué datos comparamos los pronósticos?

## Slide 218
Asimilación de datos – Diagnóstico del modelo
218
Día Meteorológico Mundial - 2018

## Slide 219
Día Meteorológico Mundial - 2018
219
Verificación de los pronósticos de oleaje

## Slide 220
Observación del océano
Analysis, forecast and hindcast
Jason-2

## Slide 221
Observación del océano desde satélites
Nivel del mar
Temperatura
Oleaje
Salinidad
Hielos
Concentración fitoplancton
Turbiedad / tranparencia
Radiación
Interacción atmósfera-océano
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

## Slide 222
Observación del océano desde satélites
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-3-olci/level-2/ocean-products

## Slide 223
http://www.ndbc.noaa.gov/
Datos de boyas en tiempo real
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=37
Enlaces a todos los sitios web que contienen datos de observación en boyas fijas o a la deriva:

## Slide 224
Datos históricos, en tiempo real y previstos
Boyas de la red de Puertos del Estado
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx

## Slide 225
Observación satelital del océano
Altimetría
SST
Salinidad
Concentración fitoplancton

## Slide 226: TOPEX-POSEIDON (NOAA)
TDRSS antenna
Tracking and Data Relay Satellite System
Doris antenna
GPS antenna
Global Positioning System
solar panel
Radiometer antenna
Altimeter antenna
Laser
Satélites altimétricos
JASON-2 (EUMETSAT)
INSTRUMENTOS A BORDO DE JASON-2:
►altímetro de doble frecuencia Poseidon 3 y antena, empleado para medir el nivel de la superficie del mar, la velocidad del viento y la altura significativa de las olas
► radiómetro avanzado por microondas (Advanced Microwave Radiometer, AMR), que mide las perturbaciones producidas por la presencia de agua en la atmósfera
► tres sistemas de posicionamiento:
  paquete orbitografía y radiolocalización doppler integrada por satélite (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite, DORIS)
  conjunto retroreflector láser (Laser Retroreflector Array, LRA)
  carga útil del receptor de sistema de posicionamiento global (Global Positioning System Payload, GPSP)

## Slide 227
ASCAT (Advanced SCATterometer)
a bordo de JASON y METOP
Radar en banda C (MW)
Detecta las perturbaciones que el viento provoca en la superficie del océano
Dirección e intensidad del viento de la superficie oceánica
Huella de 500 km
Hielo polar y vegetación tropical
Penetra la superficie
Resolución máxima: 12.5 km
Satélite METOP

## Slide 228: Radares altimétricos y oleaje
MAR EN CALMA
MAR GRUESA
Pulso individual de retorno:
Promedio de 90 pulsos de retorno
La magnitud y forma de los ecos de radar reflejados(formas de onda) contienen información adicional acerca de las características de la superficie. Se utilizan los ecos de radar reflejados por el océano para analizar la altura de las olas, derivar información sobre el período de las olas y analizar el hielo marino.

## Slide 229: Medición de los campos de viento y de oleaje

## Slide 230: Productos SAF derivados
Temperatura de la superficie SST
Color del océano
Seguimiento de hielos
Flujos radiativos
Viento y oleaje
https://osi-saf.eumetsat.int/
http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATBData.php

## Slide 231: Productos SAF derivados
https://scatterometer.knmi.nl/home/
Multiplatform viewer
ASCAT-B Coastal winds (25 km)
https://scatterometer.knmi.nl/tile_prod/
Maximum Likelihood Estimator (MLE)

## Slide 232: Productos SAF derivados
https://scatterometer.knmi.nl/home/
Multiplatform viewer
ASCAT-B Coastal winds (25 km)
 | Description
https://scatterometer.knmi.nl/tile_prod/
Maximum Likelihood Estimator (MLE)

## Slide 233
Productos SAF derivados
http://resources.eumetrain.org/ePort_MapViewer/index.html

## Slide 234
https://www.eumetsat.int/devastating-typhoon-hagibis
https://eumetsatspace.atlassian.net/wiki/spaces/OC/overview
Ocean & Land color Instrument (OLCI)

## Slide 235
0. Introducción. Seguridad marítima
El medio marino.
Oleaje. Generación y propagación.
El oleaje en aguas someras
Estadística del oleaje
El pronóstico del oleaje
Apoyo meteorológico a la navegación

## Slide 236
Apoyo meteorológico a la navegación marítima
NAVAREAS
establecidas por
OMI - OMM
Enlace interactivo
http://weather.gmdss.org/
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=37

## Slide 237
http://www.nhc.noaa.gov
https://www.weather.gov/marine/
Apoyo meteorológico a la navegación marítima
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine/vent/atlantique
http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-shipping-forecast/
http://www.bom.gov.au/marine/
http://www.jma.go.jp/en/seafcst/
http://www.aemet.es/es/
eltiempo/prediccion/maritima
Boletines de predicción (viento, oleaje, visibilidad e hidrometeoros)
Vigilancia, emisión de alertas
Imágenes y productos de satélite y radar
Mapas previstos de viento y oleaje
Análisis y predicción de temperatura marina y hielos
Aplicaciones interactivas
http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info/nav_war/more.htm?id=11837985@morfPressConferenceNew

## Slide 238
Más direcciones de interés
JCOMM: http://www.jcomm.info/
HYCOM: https://hycom.org/
https://www7320.nrlssc.navy.mil/GLBhycomcice1-12/skill.html
Ocean Prediction Center: http://www.opc.ncep.noaa.gov/Loops/NCOM/currents/Ncom_Curr_GmexHR_03_Day_flash.shtml
Ocean Prediction Center:
http://www.opc.ncep.noaa.gov/OceanProd_tab.shtml

## Slide 239
Apoyo de AEMET a la navegación marítima
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/maritima/guiamaritima.pdf

## Slide 240
Apoyo de AEMET a la navegación de altura

## Slide 241
Apoyo de AEMET a la navegación costera

## Slide 242
Productos del modelo de oleaje del ECMWF - AEMET
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima
Viento y altura significativa de mar de viento 11 Abr 12:00 UTC (H+36)
Viento y Mar de viento

## Slide 243
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima
10 Abr 00:00 UTC (H+00)
Mar de viento y Mar de fondo
Productos del modelo de oleaje del ECMWF - AEMET

## Slide 244
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima
Viento y altura significativa de mar de viento 11 Abr 12:00 UTC (H+24)
Mar de viento y Mar de fondo
Productos del modelo de oleaje del ECMWF - AEMET

## Slide 245
Productos del modelo de oleaje del ECMWF - AEMET
http://meteonav.aemet.es/MeteoNav/

## Slide 246
Espero que no haya demasiadas preguntas